### xrandr Мониторы/разрешения
Тут описываются некоторые хитрые и, не очень, манипуляции с множественными мониторами/разрешениями используя утилиту xrandr.
Оригинал находится по адресу http://www.thinkwiki.org/wiki/Xorg_RandR_1.2 тут же только некоторые выдержки и примеры не претендующие на полноту.
Для запроса текущих подключений и возможных разрешений оборудования используется:
xrandr -q
Для клонирования содержимого между различными устройствами:
xrandr --output LVDS --auto --output VGA --auto --same-as LVDS
Выключить устройство:
xrandr --output VGA --off
Включить соответствующее устройство с указанием местоположения:
xrandr --output VGA --auto --right-of LVDS
##### Для дальнейших действий понадобятся следующие модификации в конфигурационных файлах Xorg (/etc/X11/xorg.conf):
Пример приведенный ниже - это полная конфигурация конкретного случая.
Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device "Card0"
        Monitor "Monitor0"
        DefaultDepth 24
        SubSection "Display"
        Viewport 0 0
        Depth 24
+++ Virtual 3200 1080
        EndSubSection
EndSection
(+++) Отмечена строка к-я рассчитывается исходя из будущего размера виртуального стола.
Дальнейший пример конфигурации будет показан на примере 2-х мониторов с разрешением 1-го 1920×1080 и 2-го 1280×1024.
$ xrandr -q
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3200 x 1080, maximum 3200 x 1080
DVI-1 connected 1280x1024+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 376mm x 301mm
   1280x1024 60.0*+ 75.0
   1152x864 75.0
   1024x768 75.0 70.1 60.0
   832x624 74.6
   800x600 72.2 75.0 60.3 56.2
   640x480 75.0 72.8 66.7 59.9
   720x400 70.1
DVI-0 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 531mm x 299mm
   1920x1080 59.9*+ 60.0
   1680x1050 59.9
   1280x1024 75.0 60.0
   1280x960 60.0
   1152x864 75.0
   1024x768 75.0 60.0
   832x624 74.6
   800x600 75.0 60.3 56.2
   640x480 75.0 59.9
   720x400 70.1
При этом монитор DVI-1 находится справа от монитора DVI-0.
1. Коррекция xorg.conf:
Virtual 3200 1080
горизонтальный размер 1-го + горизонтальный размер 2-го, по вертикале самое большее разрешение. 1920+1280=3200 вертикаль избирается 1080 по самому большему.
2. Настройка разрешений и положений после загрузки сервера.
/usr/bin/xrandr --output DVI-1 --auto --right-of DVI-0
/usr/bin/xrandr --output DVI-1 --mode 1280x1024 --pos 1920x0 --output DVI-0 --mode 1920x1080 --pos 0x0
3. Которые нужно внести в стартовый скрипт.
для KDM под Slackware файл /etc/kde/kdm/Xsetup.
(Этот файл выполняется при иннициализации X-сервера пред запросом логина).
##### Дополнения
Если мониторы одинаковые то данные о разрешениях можно опустить(–mode).
To Do:
1. Описать как можно управлять конфигурацией средствами xorg.conf
2. Данная методика не подходит к восстановлению после перехода в полноэкранный режим игрушки. Теряется второй экран….